1 Профессиональное задание

Сборка, монтаж пайкой телевизионного блока УЗЧ

Рисунок 1 – Внешний вид печатной платы, пластмассового основания блока УЗЧ

  - Поочередно установить соответствующие резисторы в указанные на печатной плате места.  Припаять выводы. Для резисторов с цветной маркировкой соблюдать ориентацию (начало маркировки – слева).

  - Поочередно установить соответствующие дисковые, полипропиленовые конденсаторы в указанные на печатной плате места, соблюдая ориентацию маркировки. Припаять выводы.

  - Поочередно установить соответствующие электролитические конденсаторы в указанные на печатной плате места, соблюдая полярность. Припаять выводы. На конденсаторы С13, С15 надеть защитные кожухи.

  - Установить стабилитрон в указанное на печатной плате место, припаять выводы.

  - Убедиться в правильности расположения элементов, проверить качество монтажа.

  - К контактам платы т.16, т.17, т. 18 припаять соответствующие провода, ведущие от переменных резисторов R5, R6.

  - Установить печатную плату в направляющие пазы пластмассового основания, зафиксировать плату.

  - Припаять чёрный провод питания (минус) к контакту платы т.7.

  - Припаять красный провод питания (+15 В) к контакту платы т. 8.

  - Припаять изолированную скобку, фиксирующую провода питания.

  - Припаять к контакту платы т. 13 сигнальный провод, к контакту платы 12 –  экранирующий провода соединительного шнура СР-50 74ПВ.

  - Припаять изолированную скобку, фиксирующую сигнальный шнур.

  - Убедиться в правильности монтажа проводов.

  - Предоставить собранный блок УЗЧ членам жюри для предварительной проверки.

Проверка работоспособности, «оживление» собранного блока УЗЧ

Рисунок 2 – Внешний вид собранного блока УЗЧ

  - Подключить к разъёму Х16 динамическую головку.

  - Включить контрольно-измерительную аппаратуру.

  - Установить на выходе 2 генератора сигнал частотой 1000 Гц уровнем 120 мВ.

  - Подключить к выходу 2 генератора разъём СР50 блока УЗЧ.

  - Подключить к источнику питания 15 В провода питания блока УЗЧ.

  - Собранный безошибочно блок УЗЧ начинает работать сразу при подаче питания.

  - При отсутствии звука проверить выключатель S2.

  - Проверить вольтметром поступление напряжения питания на в. 1 микросхемы D1.

  - Проверить осциллографом прохождение сигнала до в. 10 микросхемы D1.

  - Проверить осциллографом прохождение сигнала до динамической головки В1.

2 Практическое задание

Измерение номинальной мощности и чувствительности блока УЗЧ

Рисунок 3 – Контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров блока УЗЧ

  - К собранному блоку УЗЧ подключить эквивалент нагрузки (Р = 30 Вт, R = 4 Ом).

  - К выходу 2 генератора Г3-118 подключить милливольтметр В3-38Б.

  - Установить на выходе генератора Г3-118 сигнал с частотой 1000 Гц уровнем 150 мВ.

  - Отключить от выхода 2 генератора милливольтметр.

  - Подключить к выходу 2 генератора разъём СР50 блока УЗЧ.

  - Подключить к эквиваленту нагрузки осциллограф С1-112, милливольтметр.

  - Установить на выходе источника питания напряжение 15 ± 0,2 В

  - Подключить к источнику питания провода питания блока УЗЧ, соблюдая полярность.

  - Наблюдая форму осциллограммы, плавной регулировкой уровня выходного сигнала генератора получить неискажённую синусоидальную форму сигнала.

  - Снять показания милливольтметра.

  - Рассчитать номинальную выходную мощность блока УЗЧ.

  - Отключить блок УЗЧ от источника питания, от генератора, от эквивалента нагрузки.

  - Отключить от эквивалента нагрузки измерительные приборы.

  - К выходу 2 генератора вновь подключить милливольтметр.

  - Снять показания милливольтметра, соответствующие чувствительности блока УЗЧ.

  - Предоставить блок УЗЧ и полученные результаты измерений в жюри.

Рисунок 4 – Принципиальная схема блока

Усилитель звуковой частоты

Схема УЗЧ расположена в блоке дополнительных регулировок А9.2. Усиление ЗЧ сигнала производится микросхемой 9.2. 1D1 (К174УН7), состоящей из усилителя-фазоинвертора и усилителя мощности по двухтактной бестрасформаторной схеме.

Сигнал НЧ с вывода 7 МС 1.3D3 через контакт 3 соединителя X1(A1.3), резистор 1R6, контакт 3 соединителя X9(A9-A1), переходной конденсатор 9.2.1C4 и гасящий резистор 9.2.1R18 поступает на вывод 10 МС 9.2.1D1 – вход усилителя низкой частоты. При помощи резистора 9.2.1R17 обеспечивается необходимое смещение.

С выхода двухтактного усилителя мощности через вывод 16 MC 9.2.1D1, разделительный конденсатор 9.2.1C13, контакт 1 соединителя X16 сигнал НЧ поступает на динамическую головку.

Второй вывод головки соединяется с корпусом через контакт 2 соединителя X16 (А9) и нормально замкнутые контакты переключателя 9.2.1S1. На контакт 3 соединителя X18 поступает НЧ сигнал через ограничительный резистор 9.2.1R12.

Регулировка громкости осуществляется при помощи переменного резистора 9.1R4, который через контакт 1 соединителя X2 (A9.2-A9.1), резистор 9.2.1R33, контакт 6 соединителя X9 (A1-A9), резистор 1R7, контакт 2 соединителя X1 (A1.3-A1), вывод 8 МС 1.3D3 подключен к предварительному УНЧ (2).

Регулировка тембров производится при помощи регулируемых цепочек частотно-зависимой отрицательной обратной связи. Регулировка тембра ВЧ осуществляется переменным резистором 9.2R6. Обратная частотно-зависимая связь в области высоких частот, образованная резисторами 9.2R6 и 9.2.1R10 и конденсаторами 9.2.1 (C16, С2), подключается через конденсатор 9.2.1C5 к выводу 8 МС 9.2.1D1.

Регулировка тембра НЧ осуществляется переменным резистором 9.2.1R5. Обратная частотно-зависимая связь в области низких частот, образованная резисторами 9.2R5 и 9.2.1 (R9, R11) и конденсаторами 9.2.1 (C1, C3), подключается через конденсатор 9.2.1C5 к выводу 8 МС 9.2.1D1.

Цепочка 9.2.1 (R21, C14) служит для предотвращения самовозбуждения усилителя на средних звуковых частотах. Резистор 9.2.1R19 определяет напряжение обратной связи и коэффициент усиления усилителя. Конденсаторы 9.2.1 (C9, C12) предотвращают самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

Питание микросхемы 9.2.1D1 осуществляется от напряжения 15 В, которое поступает с модуля А4 через контакт 4 соединителя X2 (А3-А4), контакт 3 соединителя Х6 (А9-А3), фильтр 9.2.1(R25, C15, C6), резистор 9.2.1R20 на вывод 1 микросхемы.

Примечание

В окончательных конкурсных заданиях могут быть внесены некоторые уточнения, изменения.

Микросхема с радиатором охлаждения, выключатели будут заблаговременно установлены на печатной плате.

В окончательной принципиальной схеме могут быть внесены незначительные изменения номиналов отдельных резисторов, конденсаторов.

При выполнении практического задания участникам вместе с принципиальной схемой будет предоставлен перечень элементов.

Членам жюри будет предоставлен образец собранного блока УЗЧ.

Тематика вопросов теоретического задания (компьютерного теста) указана в Положении о Республиканской олимпиаде.