Конкурсное задание

## Региональный чемпионат сезона 2020-2021

Компетенция

«МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЛП»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 18,5 ч.

Страна: Россия, 2019 год

Конкурсное задание включают в себя:

Модуль 1-  Монтаж оборудования, согласно схемы размещения.

Модуль 2 - Проведение входного контроля.

Модуль 3 - Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ в оконечных устройствах. (Монтаж ШКОС-Л и ШКОС-2ФП соединённых между собой кабелем ёмкостью 48 волокна с бронёй из стальной гофрированной ленты).

Модуль 4 - Обнаружение места внесённого повреждения

Модуль 5 - Устранение повреждения путем монтажа разветвительной  оптической муфты, согласно схемы соединения ОВ

Модуль 6 - Измерение смонтированного участка

Модуль 7 - Устранение повреждения путем монтажа  прямой оптической муфты.

- МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Таблица 1.- Наименования модулей и ограничения по времени на их выполнение

| № п/п | Наименование модуля | Код модуля | Конкурсные дни | Рабочее время | Время на задание в мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования, согласно схемы размещения | A | 1 | Согласно SMP | 60 |
| 2 | Проведение входного контроля | B |  |  | 90 |
| 3 | Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ в оконечных устройствах. | C |  |  | 330 |
| 4 | Обнаружение места внесённого повреждения | D | 2 | Согласно SMP | 30 |
| 5 | Устранение повреждения путем монтажа разветвительной оптической муфты, согласно схемы соединения ОВ | E |  |  | 330 |
| 6 | Измерение смонтированного участка | F |  |  | 120 |
|  |  |  | 3 | Согласно SMP |  |
| 7 | Устранение повреждения путем монтажа прямой оптической муфты | G |  |  | 120 |
| Итого: | 1080 |

Модуль 1. Монтаж оборудования, согласно схемы размещения оборудования.

В соответствии с приложенной схемой и схемой размещения оборудования на рабочей площадке (Приложение 1). Необходимо собрать две стойки телекоммуникационные двухрамные. Закрепить желоб к стойкам в соответствии с приложенной схемой. Глубина стойки – максимальная.

Время выполнения – 60 мин.

Основные критерии оценки:

•	Умение работать с документацией, понимание задания;

•	Умение работать с инструментом;

•	Сборка проведена качественно

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время.

См. приложение 1. Схема размещения оборудования

Модуль 2. Проведение входного контроля.

Выполнить визуальный осмотр кабеля (провести осмотр кабеля на предмет отсутствия  вмятин, видимых повреждений). Провести входной контроль кабеля согласно отраслевым нормам, при помощи устройства подключения оптических волокон (УПОВ). Измерить: длину кабеля, километрическое затухание. Входной контроль проводится на 2х – 3х (количество волокон определяется экспертами в С-1)  волокнах из модуля с одной стороны, с другой стороны проводится проверка на целостность. Заполнить протокол.

Время выполнения –90 мин.

Основные критерии оценки:

•	Умение работать с инструментом;

•	Умение работать с кабелем

•	Заполнение протоколов.

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время

Модуль 3 Монтаж условной линии согласно схем соединения ОВ в оконечных устройствах. (Монтаж ШКОС-Л 2U и ШКОС-2ФП, соединённых между собой кабелем ёмкостью 48 волокон с бронёй из стальной гофрированной ленты)

Выполнить прокладку кабеля в соответствии со схемой размещения оборудования, завести кабель в стойку. Разделать кабель согласно инструкции. Ввод в ШКОС-2ФП произвести используя ВКУ (ввод кабельный универсальный). Произвести монтаж   ШКОСов из комплектующих,  согласно схемы  соединения оптических волокон в ШКОСах (Приложение 2.).

Установить ШКОС в стойку согласно нормам отраслевого стандарта, а так же схемы установки  ШКОСов в стойки.

Сдача модуля производится источником видимого излучения, на соответствие и прохождение портов и волокон.

Время выполнения –330 мин.

В случае несоответствия – переделать путем переварки.

| ШКОС Л | ШКОС-2ФП |
| --- | --- |

Основные критерии оценки:

•	Умение работать с инструментом;

•	Умение работать с кабелем

•	Умение работать с документацией

•	Умение работать с оптическими шнурами типа «пигтеил»

•	Заполнение протоколов.

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время

См. приложение 2.  Схема соединения оптических волокон в ШКОСах.

Модуль 4. Обнаружение места внесённого повреждения

С помощью оптического рефлектометра обнаружить повреждение  на смонтированной линии. Измерения рефлектометром разрешается проводить только со стороны А1!!!(со стороны А2 разрешается установить заворот). Определить расстояние до места повреждения (рассчитать по меткам на кабеле). Заполнить протокол об обнаружении повреждения. Место повреждения определяется с одной попытки.

Время выполнения –30мин.

Модуль 5. Устранение повреждения путем монтажа разветвительной  оптической муфты, согласно схемы соединения ОВ

Осуществить ввод ОК-48 и ОК-24, используя комплект №4 для ввода ОК.  Произвести соединение  оптических волокон, согласно схемы соединения оптических волокон в муфте МТОК-В3 (Приложение 3). Волокна соединять с внесенным затуханием 0,3 дБ.  Затем включить ШОСы SC/APC-SC/APC в ШКОС, согласно схемы. На момент сдачи модуля оборудование должно находится в соответствии со схемой размещения (Приложение 1).

Сдача модуля производится источником видимого излучения, на соответствие и прохождение портов и волокон.

Время выполнения –330 мин.

В случае несоответствия – переделать путем переварки.

Основные критерии оценки:

•	Умение работать с инструментом;

•	Умение работать с кабелем

•	Умение работать с документацией

•	Умение подготовить и смонтировать оптическую муфту

•	Заполнение протоколов.

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время

Модуль 6. Измерение смонтированного участка

Измерить смонтированный участок. Записать данные в протокол. Измерения рефлектометром разрешается проводить только со стороны А1, для того, чтобы измерить затухание на стыке ОВ, с другой стороны использовать заворот. В протокол записывать только неразъемные соединения в муфте.

Время выполнения –120 мин.

Основные критерии оценки:

•	Умение работать со схемой

•	Умение работать с измерительным оборудованием

•	Заполнение протоколов.

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время

Модуль 7. Устранение повреждения, путем монтажа прямой оптической муфты.

Для ввода ОК использовать транзитный ввод МТОК-К6, а так же ввод №9, Произвести разделку кабеля, подготовку волокон к сварке. Соединение  оптических волокон выполнить согласно паспорту на кабель.

Сдача модуля производится источником видимого излучения, затем рефлектометром по выборочным волокнам. Суммарное затухание на соединении не должно превышать 0,1 дБ, в исключительных случаях оставляем значение после 3-х переварок. В случае несоответствия-переделать.

Время выполнения –120 мин.

Основные критерии оценки:

•	Умение работать с инструментом;

•	Знание норм строительства ВОЛП

•	Умение работать с рефлектометром

•	Умение работать с кабелем

•	Умение работать с документацией

•	Умение подготовить и смонтировать оптическую муфту

•	Заполнение протоколов.

•	Культура производства

•	Выполнение работы в отведённое время

2.  Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100 баллов.

Критерии оценивания конкурсных заданий

| Раздел | Важность (%) |
| --- | --- |
| Соблюдение правил охраны труда | 8 |
| Хронометраж | 10 |
| Технология Монтажных работ на волоконно-оптическом кабеле. | 50 |
| Измерение и протоколирование параметров. | 23 |
| Поиск места повреждения. | 9 |
|  | 100 |

## 3.  ПРИМЕЧАНИЕ

Приложения со схемами соединения волокон будут предоставлены во время проведения чемпионата.